## Slide 2: GAP
Connection-oriented communication: kết nối 1 chiều , device to device
Broadcast communication: một thiết bị với nhiều thiết bị
Advertising: truyền đi các packet quảng cáo
Scanning: quét và lắng nghe các gói quảng cáo
Central: quét và đưa ra đề nghị kết nối với peripheral
Peripheral: quảng cáo, chấp nhận đề nghị kết nối từ central
Central: điện thoại máy tính -> đóng vai trò như host -> tiêu thụ nhiều năng lượng hơn

## Slide 3: GAP
Broadcaster: chỉ quảng cáo, không chấp nhận yêu cầu kết nối từ central
Observer: chỉ lắng nghe quảng cáo nhưng không gửi yêu cầu kết nối

## Slide 4: Multi role topology
Một thiết bị vừa có thể làm peripheral vừa có thể làm central

## Slide 5: ATT & GATT
GAP: quảng cáo, quét, thiết lập kết nối
ATT & GATT: định nghĩa kiểu dữ liệu, phương thức truyền -> truyền nhận dữ liệu qua lại giữa các thiết bị
ATT: cách mà data transmited, received và handled trong phase connection của BLE
GAP định nghĩa central và peripheral còn ATT định nghĩa client và sever
Thường thì peripheral sẽ là sever vì nó chứa dữ liệu còn central là clients vì nó nhận dữ liệu từ severs

## Slide 6: GATT
Có GATT sever và GATT client
Gat sever: lưu data, cung cấp methods để GAT client truy cập vào data
GAT client: truy cập vào data ở GATT sever thông qua cơ chế của lớp GATT
ATT: định nghĩa kiểu dữ liệu như các attribute và GATT sever nó lưu các kiểu dữ liệu này